## Slide 1: Bài 9: Sơ lược về timer
Mentor: Trần Tuấn Anh
Notes: Ở bài này mình sẽ nói về 1 ngoại vi khá quan trọng của 1 vi đk, đó chính là timer

## Slide 2
I. Tổng quan về timer

## Slide 3
Tổng quan về timer
3
Timer là ngoại vi dùng để đếm xung nhịp, mỗi khi có 1 xung ở đầu vào thì giá trị thêm 1.
Timer có thể dùng làm bộ định thời, bộ đếm,…
Xung đưa vào timer có thể là
  Xung nhịp bên trong chip (thạch anh nội)
  Xung nhịp từ bên ngoài, được nối vào 2 chân OSC1 và OSC2 của chip
Ta có thể chọn cài đặt cho xung bằng cách cấu hình trong thanh ghi OSCCON. Tuy nhiên, trong MPLABxIDE, chúng ta có thể chọn thông qua phần set configuaration bit.
Notes: Timer là gì?
Các chức năng của timer,

## Slide 4
II. Timer trong PIC16F887
4

## Slide 5
Timer trong PIC16F887
5
 | Timer 0 | Timer 1 | Timer 2
Kích thước | 8 bit | 16 bit | 8 bit
Nguồn xung nội | Fosc/4 | Fosc/4 | Fosc/4
Nguồn xung ngoại | T0CKI | T1CKI hoặc bộ dao động nội | 
Bộ chia | Bộ chia trước 8 bit | Bộ chia trước 3 bit | Bộ chia trước 1,4,8 Bộ chia sau 4 bit
Ngắt | TMR0 tràn từ 0xFF về 0 | TMR1 tràn từ 0xFF về 0 | TMR2 = PR2
Cờ báo ngắt | T0IF trong INTCON | TMR1IF trong PIR1 | TMR2IF trong PIR2
Thoát khỏi chế độ sleep | Không | Có | Không

## Slide 6
Bộ chia trước và bộ chia sau
6
Bộ chia trước n: xung đầu vào qua bộ chia trước sẽ giảm tần số xuống n lần
  Tác dụng: Làm tăng khả năng đếm xung của timer, đo được các xung dài hơn, đếm được nhiều sự kiện hơn
Bộ chia sau n: xung từ chân vi điều khiển xuất ra ngoài sẽ giảm xuống n lần
  Tác dụng: Làm cho xung đầu ra linh hoạt về tần số