## Slide 1: Bài 14: Điều chế độ rộng xung
Mentor: Trần Tuấn Anh

## Slide 2
I. Lý thuyết về điều chế độ rộng xung

## Slide 3
Điều chế độ rộng xung
3
Điều chế độ rộng xung (Pulse Width Modulation - PWM) là phương pháp điều chỉnh giá trị điện áp trung bình ra tải
PWM thường được dùng trong các mạch điều khiển như là điều khiển tốc độ ađộng cơ, các bộ xung áp, điều áp, điều khiển độ sáng đèn,…
Ngoài lĩnh vực điều khiển hay ổn định tải thì PWM còn tham gia và điều chế các mạch nguồn như : boot, buck, nghịch lưu 1 pha và 3 pha…

## Slide 4
Điều chế độ rộng xung
4
PWM đặc trưng bởi các thông số:
Period: Chu kỳ T của xung
Pulse width: Thời gian tín hiệu ở mức cao trong 1 chu kỳ
Duty cycle: là tỷ lệ phần trăm mức cao
Điện áp trung bình ra tải:

## Slide 5
II. Timer 2 trong PIC16F887

## Slide 6
Timer 2 trong PIC16F887
Là 1 bộ timer 8 bit
Có cả bộ chia trước và bộ chia sau
Chỉ có 1 nguồn xung là xung nội
Có phát hiện ngắt tràn khi TMR2 trùng với giá trị thanh ghi PR2
Timer 2 có các chế độ: timer/ counter, điều chế xung PWM
6

## Slide 7
Thanh ghi TMR2 và PR2
7
Thanh ghi TMR2 ghi giá trị đếm của timer 2
Thanh ghi PR2 ghi giá trị so sánh để timer 2 thực hiện ngắt tràn và reset giá trị đếm

## Slide 8
Thanh ghi T2CON
8
Bit 6-3: TOUTPS3:TOUTPS0 – các bit chọn ngõ ra bộ chia sau của timer 2
  Tổ hợp: 0000 là tỷ lệ 1:1
0001 là tỷ lệ 1:2
…
1111 là tỷ lệ 1:16
Bit 2: Bit cho phép timer 2 (TMR2ON)
  TMR2ON = 1: cho phép timer 2 đếm
  TMR2ON = 0: timer 2 ngừng đếm
Bit 1-0: Bit lựa chọn hệ số chia trước cho timer 2
  Tổ hợp: 00 là tỷ lệ 1:1
  01 là tỷ lệ 1:4
  1x là tỷ lệ 1:16

## Slide 9
III. Điều chế độ rộng xung trong PIC16F887

## Slide 10
Sơ đồ chân xuất xung PWM
10
PIC16F887 có 2 khối CCP chuyên dụng để xuất xung PWM
Xung PWM được vi điều khiển đưa ra thông qua:
  Chân RC2/P1A/CCP1 nếu dùng khối CCP1
  Chân RC1/T1OSI/CCP2 nếu dùng khối CCP2

## Slide 11
Khối CCP trong PIC16F887
11
Vi điều khiển PIC16F887 có module Capture/ Compare/PWM (CCP) đặc biệt chuyên dùng cho chế độ PWM.
Ta sẽ sử dụng timer 2 cho việc điều chế xung PWM. Và khi timer 2 ở chế độ này thì sẽ không sử dụng được bộ đếm hoặc bộ định thời nữa.
Các thanh ghi cần lưu ý:
  CCPxCON
  T2CON
  PR2
  CCPRxL

## Slide 12
12
Bit 7-6 (P1M1-P1M0): Bit chọn output PWM
00: single output, chân P1A điều chế, P1B,P1C,P1D là các chân I/O
01:
Bit 5-4: 2 bit cuối của duty cycle
Bit3-0 (CCP1M3-CCP1M0): Bit chọn chế độ khối CCP
0000: Tắt khối CCP
1100: Chế độ PWM, P1A,P1C tích cực mức cao, P1B, P1D tích cực mức cao
    1101: Chế độ PWM, P1A,P1C tích cực mức cao, P1B, P1D tích cực mức thấp
    1110: Chế độ PWM, P1A,P1C tích cực mức th, P1B, P1D tích cực mức cao
    1111: Chế độ PWM, P1A,P1C tích cực mức thấp, P1B, P1D tích cực mức thấp
Thanh ghi CCP1CON